莆田（埭头）至萩芦段高速公路

竣工环保验收意见

按照原环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年9月10日，莆田湄渝高速公路有限责任公司在莆田市组织召开了莆田（埭头）至萩芦段高速公路竣工环保验收会议，参加会议的有莆田市高速公路建设指挥部（交通主管部门）、福建省高速公路集团有限公司莆田管理分公司（运营单位）、莆田湄渝高速公路有限责任公司（建设单位）、交通运输部环境保护中心（验收调查单位）、中路高科交通科技集团有限公司（交通运输部公路科学研究所）（环评单位）、福建省交通环境监测中心（环保验收监测单位）、福建省交通规划设计院有限公司（设计单位）、福建省交通建设工程监理咨询有限公司（监理单位）、山东格瑞特监理咨询有限公司（监理单位）、中铁十二局集团有限公司（施工单位）、福建路桥建设有限公司（施工单位）等单位代表及3名专家。会议成立了验收工作组(名单附后)。

验收组根据HJ552—2010《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》，现场检查了该项目环保和生态保护措施落实情况，听取了莆田湄渝高速公路有限责任公司对项目环保执行情况和交通运输部环境保护中心对项目竣工环保验收调查报告的介绍，审阅了相关资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

# 一、工程概况

莆田（埭头）至萩芦段（以下简称“埭萩高速”）高速公路全线均位于莆田市境内，路线起于莆田秀屿区埭头镇，终于终于涵江区萩芦镇，与湄洲湾至重庆高速公路莆田段（萩芦至五星段）项目相接。埭萩高速线路全长52.058km，扣除与沈海高速公路共线的13.377km，新建里程为38.681km。全线采用全封闭、全立交六车道高速公路标准建设，设计行车速度100km/h，路基宽度33.5m。全线特大桥、大桥共计19523.6m/26座；隧道2169/2座；通道涵洞137道，互通立交5处，共设收费站4处。全线永久占地307.29hm2，拆迁各类建筑物165035.8m2。本项目实际投资43.41亿元，其中环保投资9091.17万元，环保投资占工程总投资的比例为2.1%。工程于2013年11月开工，2015年12月完工投入试通车，总工期26个月。

# 二、重大变动说明

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中关于“高速公路建设项目重大变动清单”的相关界定依据，本调查报告认为本项目不存在重大变动内容，具体分析如下。

1、环评阶段与验收阶段相比，车道数、设计车速均未发生变化，线路长度没有增加，因此在工程规模方面，本项目不存在重大变动。

2、实际线位与环评线位相比，横向位移超出200m范围的路段共有2处，上路桩号分别为：K3+300~K11+600、K46+880~K50+210，对应环评路线的长度分别为6695m、3600m，占原线路长度的29.1%，小于界定依据的30%。

与环评阶段线路相比，实际线位未出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，也未出现新的城市规划区和建成区。

环评时评价范围内敏感点有36处，其中村庄34处，学校2处；验收阶段共有敏感点31处，其中村庄29处，学校2处。验收阶段，通过对线位及其周边200m范围内敏感点的调查发现，因线位变动导致环评时的15处敏感点已不在本次评价范围之内；同时新增了9处敏感点。因路线变动而导致新增声环境敏感点数量累计达到了原敏感点数量的25%，小于界定依据中的30%。在新增声环境敏感点数量方面，不存在重大变动。

因此，在工程地点方面不存在重大变动

- 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，施工方案严格按照要求进行，施工工艺没有发生变化。

因此，在工程生产工艺方面不存在重大变动。

4、本项目不涉及具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁。由于交通量较小，项目沿线村庄现状噪声值均可达标，公路对其造成的噪声影响较小，未产生重大环境影响。

各公路小区采用一体化污水处理设备，收费站工作人员产生的生活污水经地埋式污水处理设施后，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准回用，不外排，用于本场区日常绿化与洒水。

因此，在环境保护措施方面不存在重大变动。

# 三、环境保护及风险防范设施、措施落实情况

根据项目验收调查报告，结合现场检查情况，项目采取的主要环保措施如下：

1、生态环境

工程永久占地307.29hm2，占地类型主要包括耕地、园地及林地；临时占地18.52hm2，占地类型主要包括林地及荒草地，其中取土场1处，占地2.03 hm2，施工结束后，施工单位对取土场进行了平整绿化，恢复效果较好；弃渣场3处，占地面积为2.15hm2，1处位于本项目起点西侧约1.1km处（石城疏港公路处），已作为汀塘开发区建房填地基使用，1处已平整绿化，恢复效果较好，还有1处在工程结束后进行了平整绿化，现已移交当地修路；混凝土拌合站6处，其中1处设置在北高互通中，现已建设为北高互通环岛，其面积不计入临时用地中，其它5处占地面积为8.66hm2，已归还当地，由当地进行环保恢复；T梁预制场9处，均设置在路基范围内，现已成为路基，其面积不计入临时用地中；项目驻地6处，均租用当地民房，现已归还沿线民众，其面积不计入临时用地中；设置施工便道共计5.68 hm2，施工结束后，新建的施工便道经改建后用作机耕道；利用地方道路的部分对其进行整修，保证其正常使用。

全线通过设置纵向排水沟、边沟、急流槽等形成一完整的排水系统。

本工程撒播草灌543166.78m2、机械液压客土喷草300361.37 m2、TBS镀锌网植草93757.9 m2、TBS镀锌网(锚杆)植草21891.5 m2。路基防护与水土保持、环境保护相结合，根据实地情况及路堤高度，采用不同的防护措施对全线进行防护，符合施工、环评和设计要求。

2、水环境

本项目跨越的地表水体主要为萩芦溪，其水体功能为渔业、工农业用水，试运营期对跨越萩芦溪的萩芦大桥下游100m水质进行了监测。萩芦溪的各项水质监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值和《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准限值的要求。可见，本公路运营后对沿线河流的水质影响不大。

全线共设收费站4处，分别为埭头收费站、北高收费站、江口收费站及萩芦收费站，收费站均安装了污水处理设施。本次验收对北高收费站及江口收费站污水处理装置进行了监测，污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，不外排，用于场区洒水绿化。

3、声环境

验收阶段共有敏感点31处，其中村庄29处，学校2处。项目沿线共设置声屏障9405.5延米，投资为845.13万元。本次验收根据实际交通量增长情况对31处敏感点进行了中期噪声校核，结果显示均未超标，其中东源村、东甲庙及徐厝村夜间中期预测值虽未超标，但与对应功能区的标准值相差不多，在后期车流量持续增加的情况下较易超标。建议建设单位对上述3处村庄进行噪声跟踪监测，预留降噪措施费用，共计预留降噪措施费用28.5万元。

4、固体废物

工程在各公路小区均设置了垃圾收集装置，由专人定期进行清运。

5、环境风险防范措施

莆田湄渝高速公路有限责任公司制定了《湄渝高速公路莆田埭头至萩芦段突发环境事件应急预案》，已向莆田市秀屿区环保局、荔城区环保局及涵江区环保局报备，与当地政府、环保、安监、消防、医疗等部门建立了应急联动机制。

建设单位在各跨河桥梁均设置了水泥砼加强型防撞护栏，同时在跨越萩芦溪的月坪大桥、萩芦大桥、崇福大桥、龙东大桥均设置了桥面径流收集系统，其由泄水口、收集管及事故应急池组成。

# 四、环保设施和生态保护措施的运行效果及工程建设对环境的影响

1、生态环境

项目沿线属于人工林、农田地，村庄，长期受人类活动影响以农田植被为主，未发现保护植物，根据调查保护植物现状良好，均未遭到破坏。

项目沿线评价范围内现存野生动物资源主要为能适应人类活动的种类，未发现受国家和省级重点保护的野生动物。本项目设置了桥梁、涵洞、通道等，均可作为爬行类动物通道，降低公路建设对其阻隔影响，因此运营期对其影响很小。

2、水环境

本次验收在北高收费站及江口收费站污水处理设施的进口和出口各设1个监测点。从监测结果看污水处理设施运转良好，经处理后的污水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，而且处理达标后的污水用于站区绿化不外排，故污水对沿线水环境的影响很小。

3、噪声

敏感点环境噪声监测结果表明，监测的24处敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。

4、环境空气

本项目各隧道出口及长大隧道竖井出口100m范围内均无村庄分布，但为初步了解沿线环境空气情况，本次验收选择了明头上（即下山村）作为监测点。监测结果显示其NO2的日均值浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，本项目公路运营对周围空气环境的影响很小。

5、公众参与

通过沿线居民和司乘人员调查，本项目的建设单位在环保工作方面做的比较到位，并得到了沿线群众的普遍认可。公路建设为地区生产和生活提供了便利快捷的运输通道，也有利于当地经济的发展。经询问当地环保部门及公路管理部门，在施工期及营运期未接到环保投诉。

# 五、验收结论

莆田（埭头）至萩芦段高速公路执行了“三同时”环保制度，基本落实了项目环评及批复要求，验收调查结论表明各项污染物达标排放，生态基本恢复，总体符合项目竣工环保验收条件，原则同意项目通过竣工环保验收。

# 六、后续要求

1、严格落实营运期监测计划并预留经费，定期对工程沿线声敏感点及污水处理设施进行跟踪监测。

2、加强风险防范措施和应急演练，做好桥梁雨水收集系统日常维护管理工作，确保正常使用。

3、完善环境保护管理制度，进一步加强环保设施的运行、维护和管理。

验收名单附后

莆田湄渝高速公路有限责任公司

2021年9月10日