湄洲湾至重庆高速公路游洋互通工程

竣工环保验收意见

按照原环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年9月10日，莆田湄渝高速公路有限责任公司在莆田市组织召开了湄洲湾至重庆高速公路游洋互通工程竣工环保验收会议，参加会议的有莆田市高速公路建设指挥部（交通主管部门）、福建省高速公路集团有限公司莆田管理分公司（运营单位）、莆田湄渝高速公路有限责任公司（建设单位）、交通运输部环境保护中心（验收调查单位）、招商局重庆交通科研设计院有限公司（环评单位）、福建省交通规划设计院有限公司（设计单位）、东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司（监理单位）、浙江省交工集团股份有限公司（施工单位）等单位代表及3名专家。会议成立了验收工作组(名单附后)。

验收组根据HJ552—2010《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》，现场检查了该项目环保和生态保护措施落实情况，听取了莆田湄渝高速公路有限责任公司对项目环保执行情况和交通运输部环境保护中心对项目竣工环保验收调查报告的介绍，审阅了相关资料，经认真讨论，形成如下验收意见：

# 一、工程概况

本项目为湄洲湾至重庆高速公路莆田段的新增互通工程，位于涵江区庄边镇岐山村，本项目主要工程量：5条新建匝道（A～E匝道），总长1194.701m，设计速度40km/h，双向双车道匝道设计宽为16.5m，单向单车道匝道设计宽度为9m；设置收费站一处，建设收费车道为3入4出；连接线1长3345.056m，全部为新建，从收费站引出，与位于仙游县游洋镇天马村的国省干线联二线(县道X231)衔接，按二级公路标准建设，双向双车道,设计速度40km/h，道路修建宽度10m；连接线2长1099m，利用老路改建，线路从收费站左侧引出，下穿湄萩渝高速芦至五星段主线及项目C匝道后，与岐山村村道相接，按四级公路标准建设，双向双车道，设计速度20km/h，道路修建宽度6.5m。桥涵设计洪水频率：1/100，设计荷载：公路-Ⅰ级。本项目于2017年5月开工，2018年4月全线投入通车运营。总工期为11个月。总投资共1.609亿元。

# 二、重大变动说明

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中关于“高速公路建设项目重大变动清单”的相关界定依据，本调查报告认为本项目不存在重大变动内容，具体分析如下。

1、环评阶段与验收阶段相比，车道数、设计车速均未发生变化，线路长度没有增加，因此在工程规模方面，本项目不存在重大变动。

2、实际线位与环评线位相比，横向位移超出200m的路段共有2处，长度共计1.818km，占原线路长度的29.1%，小于界定依据的30%。

与环评阶段线路相比，实际线位未出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，也未出现新的城市规划区和建成区。

环评阶段共有敏感点6处，验收阶段6处敏感点与环评阶段一致，均为村庄，由于路线摆动，距离及影响户数发生微调。

因此，在工程地点方面不存在重大变动

- 本工程环评及验收阶段均涉及外度水库水源保护区二级及外围保护区，线位走向均为南北走向，验收阶段长度减少611.243m，施工方案未发生变化。

因此，在工程生产工艺方面不存在重大变动。

4、本项目不涉及具有野生动物迁徙通道功能和水源涵养功能的桥梁。验收阶段岐山村新厝、天马村旧厝岭、天马村新农村3处敏感点现状监测值达到《声环境质量》（GB3096-2008）相应标准限值，在岐山村居民点安装120m声屏障，该敏感点同为莆田（萩芦）至仙游县（五星）段高速公路敏感点，环保措施费用纳入主线。

游洋收费站采用一体化污水处理设备，收费站工作人员产生的生活污水经地埋式污水处理设施后，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准回用，不外排。

因此，在环境保护措施方面不存在重大变动。

# 三、环境保护及风险防范设施、措施落实情况

根据项目验收调查报告，结合现场检查情况，项目采取的主要环保措施如下：

1、生态环境

工程永久占地23.9037hm2，占地类型主要包括耕地、园地及林地；临时占地5.07hm2，占地类型主要包括林地，其中取土场1处，占地0.87hm2，施工结束后，施工单位对取土场进行了复垦绿化；施工营地1处，占地4.20hm2，利用湄渝高速公路（萩芦至五星段）岐山隧道进口处施工生产生活区；施工便道利用省道S202线、县道X231线、岐山村村道作为主要施工运输通道，以及湄渝高速公路（萩芦至五星段），未新建施工便道。

全线通过设置纵向排水沟、边沟、急流槽等形成一完整的排水系统。

本工程植物措施面积为116679m2，移栽灌木、乔木共3829株，共353.68万元。路基防护与水土保持、环境保护相结合，根据实地情况及路堤高度，采用不同的防护措施对全线进行防护，符合施工、环评和设计要求。

2、水环境

本工程涉及1处饮用水水源保护区——外度水库饮用水源保护区，其中约3.8km位于二级保护区，1.8km位于准保护区，距离一级保护区边界最近距离约14.4km。工程以涵洞形式跨越水体为萩芦溪各支流，均为渔业及工农业用水，水功能区划为Ⅲ类水体。沿线部分路段设置1.25m高防撞墙，设置“保护饮用水源，减速慢行”等的标志，提醒司机注意安全和控制车速。

工程在游洋收费站设置1套地埋式污水处理设备，处理工艺为生物接触氧化法，生活污水经处理后全部用于站内场区绿化美化工作，不外排。

3、声环境

本项目共6处村庄敏感点，根据环评预测结果及实际情况，对沿线1处敏感点目标——岐山村居民采取了金属百叶型声屏障措施，总长度120延米，该敏感点同为莆田（萩芦）至仙游县（五星）段高速公路敏感点，环保措施费用纳入主线。

4、固体废物

工程在游洋收费站设置了垃圾收集装置，定时清运至就近的垃圾场处理。

5、环境风险防范措施

本项目突发环境事件应急预案纳入莆田湄渝高速公路有限责任公司已制定的《湄渝高速公路莆田萩芦至仙游五星段突发环境事件应急预案》统一管理，该应急预案已向莆田市涵江区环保局、仙游县环保局报备，并与当地政府、环保、安监、消防、医疗等部门建立了应急联动机制。

本项目采用导流沟收集系统，设置宽50cm，高35cm的导流沟，当发生危险化学品泄漏时，估算泄漏量，用沙袋堵住导流沟另一头，即可当作应急池，避免危险品运输事故时泄露有毒有害等污染水环境。

# 四、环保设施和生态保护措施的运行效果及工程建设对环境的影响

1、生态环境

项目沿线属于人工林、农田地，村庄，长期受人类活动影响以农田植被为主，未发现保护植物，根据调查保护植物现状良好，均未遭到破坏。

项目沿线评价范围内现存野生动物资源主要为能适应人类活动的种类，未发现受国家和省级重点保护的野生动物。本项目设置了桥梁、涵洞、通道等，均可作为爬行类动物通道，降低公路建设对其阻隔影响，因此运营期对其影响很小。

2、水环境

本次验收在游洋收费站污水处理设施的进口和出口各设1个监测点。从监测结果看污水处理设施运转良好，污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，而且处理达标后的污水用于站区绿化不外排，故污水对沿线水环境的影响很小。

3、噪声

敏感点环境噪声监测结果表明，监测的4个敏感点（岐山村新厝、岐山村仁坑、天马村旧厝岭、天马村梅坑）均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。

4、环境空气

本项目无隧道工程，验收阶段未对大气环境进行现状监测，运营期沿线环境空气质量监测数据引用《莆田（萩芦）至仙游县（五星）段高速公路环保验收大气监测报告》（福建省交通环境监测中心，2020年8月）进行类比分析，监测结果能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，可知本项目公路运营对周围空气环境的影响很小。

5、公众参与

游洋互通工程是湄洲湾至重庆高速公路莆田（萩芦）至仙游县（五星）段高速公路工程的重要组成部分，本项目公众意见调查引用《莆田（萩芦）至仙游县（五星）段高速公路竣工环保验收调查报告》公众意见统计结果。

通过沿线居民和司乘人员调查，本项目的建设单位在环保工作方面做的比较到位，并得到了沿线群众的普遍认可。公路建设为地区生产和生活提供了便利快捷的运输通道，也有利于当地经济的发展。经询问当地环保部门及公路管理部门，在施工期及营运期未接到环保投诉。

# 五、验收结论

湄洲湾至重庆高速公路游洋互通工程执行了“三同时”环保制度，基本落实了项目环评及批复要求，验收调查结论表明各项污染物达标排放，生态基本恢复，总体符合项目竣工环保验收条件，原则同意项目通过竣工环保验收。

# 六、建议与要求

1、严格落实营运期监测计划并预留经费，定期对工程沿线声敏感点及污水处理设施进行跟踪监测，并根据监测结果及时完善污染防治措施。

2、完善环境保护管理制度，进一步加强环保设施的运行、维护和管理。

验收名单附后

莆田湄渝高速公路有限责任公司

2021年9月10日